Користування газовими приладами при дотриманні правил і інструкцій безпечне  та зручне. Проте неправильна їх експлуатація, поганий догляд може призвести не лише до вибухів і пожеж, але й до нещасних випадків.

Як засвідчують фахівці, причиною трагедій найчастіше стає:

- халатність господарів;

- самовільне втручання в цілісність газових приладів і внутрішньобудинкових газопроводів;

- використання газових приладів не за призначенням;

- нехтування перевіркою тяги та недотримання в належному стані систем димовідведення та вентиляції;

- користування несправним і застарілим газообладнанням – це основні порушення, яких припускаються споживачі.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ

- Переконайтесь у відсутності запаху газу і тільки тоді запалюйте газ.

- Витік газу може бути на з’єднаннях і кранах газопроводу, а також на кранах газових приладів. Герметичність газового обладнання під робочим тиском газу перевіряється винятково із застосування газошукача або мильної емульсії.

- Перед початком користування газом треба пересвідчитися, що всі крани перекриті.

- Щоб увімкнути газовий прилад спочатку відкрийте кран на газовій трубі, запаліть сірник (запальничку) і тільки після цього поверніть відповідний кран на приладі.

- Під час роботи газового обладнання кватирки або фрамуги повинні бути відчинені – в газифікованих приміщеннях вентиляційні отвори мають бути постійно відкриті.

- Двері в приміщення, де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід, повинні мати в нижній частині щілину або круглі отвори для притоку свіжого повітря.

- Перевіряйте наявність тяги перед розпалюванням і під час роботи газових приладів:

- для перевірки наявності тяги в газових проточних водонагрівачах або в котлах опалення необхідно піднести листок легкого паперу під ковпак тягопереривача. Якщо листок відхиляється всередину тягопереривача – тяга є;

- щоб перевірити наявність тяги в опалювальній печі необхідно піднести листок легкого паперу в топку. Якщо папір відхиляється у бік топки – тяга є.

- Закінчивши користуватися газом перекрийте крани на опусках до газових приладів.

- Не користуйтеся газовими приладами при несправних димоходах та вентиляційних каналах.

- Вимагайте від житлово-експлуатаційних дільниць власників житлового фонду систематичної перевірки та очищення димоходів та вентиляційних каналів, що затверджується відповідним актом.

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЗАПАХУ ГАЗУ В ПІДВАЛІ, ПІД’ЇЗДІ, У ДВОРІ, НА ВУЛИЦІ НЕОБХІДНО:

- повідомити в аварійну газову службу за телефоном: «104»;

- вжити заходів по виводу людей із загазованого середовища, запобіганню включення і вимикання електро-освітлення, появи відкритого вогню й іскри;

- до прибуття аварійної бригади організу-вати провітрювання приміщення.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, а також осіб, які не пройшли інструктажу і не знають правил користування газовими приладами;

- самовільно ремонтувати, замінювати, вносити зміни в конструкцію, переносити газові прилади, а також здійснювати реконструкцію приміщень, де встановлені газові прилади;

- відключати автоматику безпеки та проводити її регулювання;

- користуватися газом при несправності газових приладів, автоматики, запірної арматури і газових балонів;

- користуватися газовими приладами при відсутності тяги або наявності зворотної тяги в димоході та вентканалі;

- встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з відведенням продуктів згоряння в димові канали, примусову витяжну вентиляцію;

- користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки газифікованих печей та димоходів;

- користуватися електроприладами при виявленні запаху газу;

- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу;

- залишати працюючі газові прилади без нагляду;

- прив’язувати до газопроводів мотузки та навантажувати газопроводи;

- використовувати газ та газові прилади не за призначенням;

- користуватися газовими плитами для опалювання приміщень;

- використовувати для сну і відпочинку приміщення, де встановлені газові прилади;

- захаращувати приміщення в яких є газові прилади.

У загазованому приміщенні достатньо маленької іскри, щоб стався вибух!

Не будьте байдужі! Ваші правильні дії в екстремальних ситуаціях допоможуть уникнути небажаних наслідків.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області:

88006, м.Ужгород, вул.Верещагіна,18

тел.(0312) 67-33-96 – обласний методичний кабінет

Web: http://nmc-zak.at.ua

E-mail: nmc.zakarpattya@mns.gov.uа

Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПРИ КОРИСТУВАННІ ГАЗОМ У ПОБУТІ!

Пам’ятка населенню