АНКЕТА-ПАСПОРТ БУДІВЛІ

Навчальний корпус

| Дата заповнення | 10.04.2017 |
| --- | --- |
| Адреса будівлі | м.Ужгород, вул.Загорська , 28 |
| Рік будівництва | 1960 |
| Установа (и), розташована (і) в будівлі | Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради |

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будівлі

| Призначення | навчальний заклад |
| --- | --- |
| Розміщення в забудові | окремо розташовані будівлі |
| Типовий проект/індивідуальний | типовий |
| Конструктивне рішення | цегляний каркас |

Характеристики будівлі

| Площа забудови, м2 | 1238.78 | Кількість поверхів | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметр, м | 185.83 | Висота будівлі | 11.90/10.10 |

Геометричні показники

| Показники | Фактичне значення показника |
| --- | --- |
| Загальна площа огороджувальних конструкцій будинку (м2) | 2799.68 |
| В тому числі: |  |
| - стін | 1286.95 |
| - вікон і дверей | 273.95 |
| - горищних перекриттів (холодного горища) | 1238.78 |
| - горищних перекриттів (теплого горища) | - |
| - перекриттів над техпідпіллями | - |
| - перекриттів над неопалюваними підвалами та підпіллями | - |
| Площа опалювальних приміщень, м2 | 3085.46 |
| Площа житлових приміщень і кухонь, м2 | 2593.96 |
| Опалювальний об’єм, м3 | 9256.38 |

Огороджувальні конструкції

Стіни

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Зовнішня загальна площа, м2 | 1286.95 |
| Товщина стіни, мм | 450 |
| Конструкція стіни | Цегляна кладка |
| Наявність теплоізоляції | Штукатурення фасаду короїдом |
| Дата утеплення фасадів | 2009 |

Горище та покриття будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 1238.78 |
| Тип горища | Дерев’яні балки перекриття |
| Висота горища, м | 3.0 |
| Конструкція перекриття між останнім пов. і горищем | Бетонне перекриття |
| Конструкція покриття | Метало черепиця |
| Тип даху | Чотирьохскатний |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | Заміна даху 2008 рік |

Вікна

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2, у тому числі: | 268.80 |
| дерев’яних | - |
| ПВХ вікон | 268.80 |
| Тип матеріалу | Металопластик |
| Тип рами | Двостулкові |
| Варіант скління | Склопакети з подвійним склінням |
| Дата заміни вікон | 2008 |

Вхідні двері

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 5.15 |
| Тип матеріалу | Металопластик |
| Площа дерев’яних дверей, м2 | - |
| Площа металевих дверей, м2 | 5.15 |
| Варіант скління | Склопакети з подвійним склінням |
| Дата заміни дверей | 2008 |

Цокольна частина будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 92.9 |
| Середня висота цоколю, м | 0.50 |
| Наявність відмостки | В наявності бруківка по периметру |
| Ширина відмостки, мм | 3000 |
| Товщина стіни, мм | 480 |
| Конструкція стіни | Залізобетон |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | - |

Підвал будинку та цокольне перекриття

| Загальна оцінка існуючого стану | - |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | - |
| Тип підвалу | - |
| Висота підвалу, м | - |
| Конструкція перекриття | - |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | - |

Обстеження інженерних систем будинку

Система опалення

| В дії, починаючи з |  |
| --- | --- |
| Наявність котельні (котельня являє собою розташовану в одному технічному приміщенні установку, яка складається з котла і допоміжного обладнання для отримання водяної пари або гарячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється) | Опис котельні в паспорті бібліотека котельня |
| Дата будівництва котельні |  |
| Кількість котелень |  |
| Тип (и) теплоносія (їв) (газові котли, електроконвектори, печі тощо) |  |
| Власна котельня відсутня (опалення з іншої установи) |  |

У разі наявності однієї або декількох КОТЕЛЕНЬ надати її (їх) фото!

Енергоносії, що використовується для опалення

| Найменування | Використовується як основний |
| --- | --- |
| Природний газ | Як основний |
| Дрова | - |
| Відходи деревини | - |
| Брикети | - |
| Пелети | - |
| Вугілля | - |
| Електроенергія | - |
| Інші види (зазначити) | - |
| … | - |
| … | - |
| … | - |

Інформація про опалювальний котел (у разі, якщо котлів більше, ніж 1, надати інформацію по КОЖНОМУ котлу

| Тип котла |  |
| --- | --- |
| Потужність, кВт |  |
| Вид палива |  |
| Використовується як основний |  |
| Дата встановлення котла |  |
| ККД котла |  |
| Використовується/не використовуються |  |

Система гарячого водопостачання

| В дії, починаючи з | 2007 |
| --- | --- |
| Стан | добрий |
| Тип постачання | Автономно , цілодобово |
| Енергоносії у джерелі теплоносія | Газ |

Система освітлення

| В дії, починаючи з | 2008 |
| --- | --- |
| Стан | Добрий |
| Експлуатація | По мірі необхідності |

Система електроосвітлення

| Освітлювальні прилади | Потужність ламп (Вт) | К-сть ламп на світильнику (шт.) | Потужність світильника (Вт) | К-сть світильників, шт. | Всього (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання | 100 | 1 |  | 5 | 0.05 |
| Світлодіодні лампи | - |  |  |  |  |
| Люмінесцентні лампи | 18 | 4 | 72 | 282 | 20.3 |
| Галогенні лампи | - |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  | 287 | 20.35 |

Енергоспоживання

Електроенергія ( загальні дані по закладу)   Таблиця 1

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати на енергію, грн. | 222586.19 | 261804.56 | 326412.84 |
| Енергоспоживання, кВт ∙ год | 166688.0 | 150747.0 | 169711.72 |
| Питоме енергоспоживання, кВт ∙ год / м2 | 27.4 | 24.8 | 27.9 |

Природний газ

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. | 286390.48 | 538467.06 | 554274.56 |
| Енергоспоживання, тис.куб.м | 53.750 | 60 .888 | 61 .287 |
| Питоме енергоспоживання, тис.куб.м / м2 | 8.84 | 10.01 | 10.07 |

Тверде паливо (зазначити)

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. | - | - | - |
| Енергоспоживання, у натур. виразі | - | - | - |
| Питоме енергоспоживання | - | - | - |

Інші види палива (зазначити)

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати, грн. | - | - | - |
| Енергоспоживання, у натур. виразі | - | - | - |
| Питоме енергоспоживання | - | - | - |